### С Т А Н Д А Р Т   О Р Г А Н И З А Ц И И

________________________________________________________________________________________

### СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

### «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

_____________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВИЯ РАБОТ (УСЛУГ) ЛИФТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

СТО.СДС-06-04

г. Москва

2004г.

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН – Некоммерческой ассоциацией «Русьэкспертлифт»

(НА «Русьэкспертлифт»).

2. ВНЕСЕН -  Некоммерческой ассоциацией «Русьэкспертлифт»

(НА «Русьэкспертлифт»).

3. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Руководящего органа

«Русьэкспертлифт», приказ №1-СДС от 10.12.2004г.

4. Настоящий Стандарт организации разработан и принят в целях установления общих

требований к сертификации работ (услуг) лифтовых организаций и критериев оценки

соответствия работ (услуг) данных организаций требованиям Системы добровольной

сертификации «Русьэкспертлифт» (характеристик соответствия), а также в целях

укрепления доверия к данной Системе сертификации и к лифтовым организациям,

получившим сертификат.

5. В настоящем Стандарте организации реализованы положения:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г. №116-ФЗ;

- Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.02г, № 184-ФЗ;

- ГОСТ Р 51000.4-96 «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий»;

- Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.02г. №61-А, зарегистрированным Минюстом России 28.11.02г., регистрационный №3968;

- Документов Системы экспертизы;

- Международных стандартов серии ISO 9000, ISO 17000;

- Европейских норм серии EN 45000.

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7. Настоящий Стандарт организации является документом Системы добровольной

сертификации «Русьэкспертлифт»

| Документы системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.2 из 18 |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Предисловие…………………………………………………….……….. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения ………………………………………………….… | 4 |
| 2 | Термины определения………………………………………...………… | 5 |
| 3 | Юридический статус …………………………………………………… | 6 |
| 4 | Общие требования………………………………………………………. | 7 |
| 5 | Техническая компетентность (критерии сертификации): | 7 |
| 6 | Взаимодействия…………………………………………………………. | 15 |
| 7 | Обязанности лифтовой организации………………………………….. | 17 |

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.3 из 18 |
| --- | --- | --- |

### С Т А Н Д А Р Т   О Р Г А Н И З А Ц И И

________________________________________________________________________________________

### СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

### «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВИЯ РАБОТ (УСЛУГ) ЛИФТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий Стандарт организации устанавливает конкретные требования (характеристики соответствия), которым должны соответствовать организации, осуществляющие монтаж, модернизацию, техническое обслуживание и ремонт лифтов (далее по тексту – лифтовые организации, для получения сертификата о соответствии выполняемых работ (оказываемых услуг), требованиям Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» (СДС «Русьэкспертлифт»).

1.2 Настоящий документ устанавливает требования СДС «Русьэкспертлифт» к  данным организациям, в части структуры организации, технической оснащенности, наличия квалифицированного персонала, наличия и действия Системы управления промышленной безопасностью, и Системы качества, обеспечивающих нормальное функционирование организации.

1.3 Настоящий документ предназначен для применения:

- Руководящим органом Системы добровольной сертификации  «Русьэкспертлифт» - при совершенствовании Системы добровольной сертификации, документации Системы, учете лифтовых организаций, сертифицировавших работы (услуги), а также при их выборочном инспекционном контроле;

- Органом по сертификации – при проведении проверки и оценки соответствия лифтовых организаций, предъявляемым к ним требованиям Системы добровольной сертификации, организации сертификации, включая инспекционный контроль;

- лифтовыми организациями - при подготовке к добровольной сертификации, в процессе сертификации, а также при инспекционном контроле со стороны Органа по сертификации после получения сертификата.

  - Требования настоящего документа могут быть дополнены или изменены, с учетом  изменений в Системе добровольной сертификации. Дополнения или изменения

вступают в силу после их принятия Руководящим органом Системы добровольной

сертификации «Русьэкспертлифт».

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.4 из 18 |
| --- | --- | --- |

2  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Стандарте организации применяются  основные понятия, установленные в

Федеральном законе «О техническом регулировании» от 27.12.02г. №184-ФЗ и Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 10.05.00г. №26.

В настоящем Стандарте применяются определения, содержащиеся в:

- ГОСТ Р 51000.4-96 «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий;

- ГОСТ 25886-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» - ПБ 10-558-03.

В отдельные определения внесены незначительные уточнения, а также введены определения, необходимые для обеспечения взаимопонимания в вопросах  сертификации работ (услуг) лифтовых организаций в Системе добровольной сертификации «Русьэкспертлифт».

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

  - Проектирование – разработка конструкторских документов, которые отдельно

или в совокупности определяют конструкцию изделия и содержат необходимые в общем случае данные для изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта изделия.

2.2  Монтаж – установка изделия или его составных частей на месте использования.

2.3 Эксплуатация лифта – стадия жизненного цикла лифта, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.

Примечание: Эксплуатация лифта включает  себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, технологическое обслуживание и ремонт.

2.4 Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

2.5 Лифт – стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15 градусов.

2.6 Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности лифта при использовании по назначению, ожидании и хранении.

2.7 Модернизация лифта – это обновление, усовершенствование узлов и деталей, обеспечивающее их новый качественный технический уровень при сохранении основных технических параметров: грузоподъемности, скорости и кинематической схемы, и восстановляющее полный или частичный срок службы.

2.8  Лифтовая организация – юридическое лицо, независимо от форм собственности, выполняющее в соответствии с  Уставом (Положением) работы по проектированию, монтажу, модернизации, техническому обслуживанию и ремонту, технической

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.5 из 18 |
| --- | --- | --- |

экспертизе лифтов (один или несколько видов работ).

2.9 Проверка лифтовой организации – установление способности данной организации качественно выполнять заявленный вид работ (оказывать услугу).

2.10 Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации компетенции физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

2.11 Сертификация – официальное признание органом по сертификации соответствия работ (услуг) лифтовых организаций, предъявляемым к ним требованиям.

2.12 Система добровольной сертификации – совокупность участников добровольной

сертификации лифтовых организаций, а также норм, правил, методик, условий,

критериев и процедур, в рамках которых организуется и осуществляется сертификация.

2.13 Орган по сертификации – Экспертная организация, имеющая аттестованных экспертов по сертификации, прошедшая аккредитацию в Руководящем органе Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт», которым ей делегированы полномочия проведения экспертизы соответствия работ (услуг) лифтовых организаций, предъявляемым к ним требованиям.

2.14 Заключение экспертизы – документ, содержащий обоснованные выводы о

соответствии или несоответствии объекта экспертизы (вид работы, услуги…)  предъявляемым ему требованиям.

2.15 Руководящий орган Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» – орган, который организует деятельность всех участников Системы добровольной сертификации, проводит подготовку и аттестацию экспертов по сертификации, проверку, оценку и организует аккредитацию Органов по сертификации работ (услуг) лифтовых организаций и их инспекционный контроль, разрабатывает и совершенствует нормативно-методическую базу Системы добровольной сертификации,  а также анализирует и обобщает информацию о деятельности лифтовых организаций.

Кроме того, данный орган осуществляет выдачу бланков и ведение реестра сертификатов, ведение реестров Органов по сертификации и экспертов по сертификации.

2.16 Критерии сертификации – требования, которым должны соответствовать  объекты сертификации (работы, услуги…), чтобы быть сертифицированными.

2.17 Область сертификации – один или несколько видов работ, услуг и т.п. на выполнение (осуществление) которых выдан организации сертификат.

2.18 Сертификат – документ, выданный Органом по сертификации и подтверждающий

факт признания соответствия работ (услуг), выполняемых (осуществляемых) организацией, предъявляемым  Системой добровольной сертификации требованиям.

  - Инспекционный контроль – проверка, проводимая в целях подтверждения

соответствия деятельности сертифицированной организации, установленным требованиям.

2.20  Эксперт по сертификации – лицо, прошедшее подготовку и аттестацию в Руководящем органе Системы добровольной сертификации и обладающее специальными знаниями и опытом по вопросам сертификации.

2.21  Заявитель – организация, претендующая на аккредитацию (сертификацию) и

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.6 из 18 |
| --- | --- | --- |

представившая письменную заявку об этом в Орган по аккредитации (сертификации).

3  ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Юридический статус лифтовой организации должен соответствовать требованиям действующего законодательства.

4  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Лифтовые организации, претендующие на сертификацию работ (услуг) в Системе добровольной сертификации «Русьэкспертлифт», должны быть технически компетентны для их производства (оказания), в том числе должны иметь организационную структуру, квалифицированный персонал, соответствующие помещения, техническое оснащение, действующие Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и Систему качества, обеспечивающие качественное выполнение работ (услуг) в заявленной области(ях) сертификации.

4.2 Лифтовые организации при выполнении работ по проектированию, монтажу

(пусконаладочным работам), модернизации, техническому обслуживанию и ремонту лифтов в своей деятельности должны руководствоваться требованиями:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.97г. №116-ФЗ;

- Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.02г, № 184-ФЗ;

- ГОСТа 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия», принятого Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол №8-95 от 12.10.95г.;

- ГОСТа 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации производства и приемки монтажных работ», утвержденного Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства» от 11.07. 85г. №117;

- Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03г. №31;

- Правил устройства электроустановок и Межотраслевых Правил по охране труда

(Правила Безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- Строительных норм и правил (СНиП) на соответствующие виды работ;

- Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденного приказом Министра Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.98г. №53.

4.3 Лифтовые организации должны выполнять работы (оказывать услуги) на основании договоров с Заказчиками, в которых должны быть отражены обязанности лифтовой организации по обеспечению соответствия работ (услуг) установленным требованиям, а также отражена её ответственность за не соблюдение данных обязанностей.

4.4 Оценка соответствия работ (услуг) лифтовой организации условиям договора

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.7 из 18 |
| --- | --- | --- |

является одним  из критериев сертификации в Системе добровольной сертификации «Русьэкспертлифт».

5  ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Лифтовая организация должна быть компетентной для проведения соответствующего вида(ов) работ (услуг).

5.1 Организационная структура  и организация работ

5.1.1 Лифтовая организация должна иметь организационную структуру, предусматривающую:

- первого руководителя, который осуществляет общее руководство организацией,

подбор и расстановку кадров, определяет стратегические цели её деятельности и

финансовую политику, несет ответственность за деятельность организации;

- технического руководителя, который осуществляет руководство производственной

деятельностью и несет ответственность за организацию соответствующих видов

работ;

- распределение между руководителями и специалистами обязанностей по

организации работ, контролю их качества, охране труда, подготовке и повышению

квалификации кадров, других обязанностей и закрепление их соответствующими

должностными инструкциями.

- для каждого сотрудника конкретную сферу деятельности и полномочия (обязанности и ответственность), обеспечивающие выполнение задач производственной деятельности с требуемым качеством.

5.1.2 В целях обеспечения должной организации работ по монтажу (пусконаладочным работам), модернизации, техническому обслуживанию и ремонту лифтов лифтовая организация должна иметь в своей структуре соответствующие подразделения и технические службы, обеспечивающие выполнение следующих задач:

- производственно-технических;

- производства монтажа (пусконаладочных работ) и (или) модернизации, технического обслуживания и ремонта;

- материально-технического обеспечения;

- охраны труда и техники безопасности;

- контроля качества работ и др.

Функции служб и подразделений должны быть определены руководством лифтовой организации, соответствовать конкретным задачам её производственной деятельности и закреплены в документах, регламентирующих деятельность этих подразделений и служб (Положение об отделе…и т.п.).

5.1.3 В целях рациональной организации производства работ лифтовая организация вправе объединять и перераспределять задачи и функции подразделений и служб, обеспечивая при этом выполнение всех задач её производственной деятельности с требуемым качеством.

5.1.4 Организация работ в лифтовой организации должна строиться на строгом

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.8 из 18 |
| --- | --- | --- |

соблюдении требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов          (ПБ 10-558-03), инструкций заводов-изготовителей лифтов и основных требований, изложенных в Положении о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов.

5.1.5 В лифтовой организации должны быть разработаны, введены в действие и функционировать документы, регламентирующие организацию работ соответственно по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, монтажу (пусконаладочным работам) или замене, модернизации и т.п. и предусматривающие:

- организацию производства работ по монтажу (пусконаладочным работам) или замене, модернизации и (или) техническому обслуживанию и ремонту лифтов на прорабском участке, в том числе в бригаде (звене) электромехаников (монтажников);

- организацию пуска остановившихся лифтов и освобождения пассажиров из

остановившейся кабины лифта;

- организацию аварийно-восстановительных работ на лифтах;

- организацию подготовки лифтов к техническому освидетельствованию и его проведения;

- организацию производства других работ, связанных с обеспечением бесперебойной и безопасной работы лифтов.

5.1.6 Лифтовая организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт лифтов, обязана иметь документ, регламентирующий виды и состав работ, периодичность их проведения при техническом обслуживании и ремонте лифтов.

Лифтовая организация, осуществляющая монтаж (пусконаладочные работы) и (или) модернизацию лифтов, обязана иметь документ, регламентирующий виды, состав работ и порядок их проведения.

Данные документы разрабатывается с учетом требований Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов и инструкций заводов-изготовителей.

5.1.7 Лифтовая организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт лифтов, обязана планировать производство работ по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию с учетом соблюдения сроков, установленных регламентирующими документами.

Плановые задания на техническое обслуживание и ремонт лифтов утверждаются руководителем (техническим руководителем) лифтовой организации. Графики технического освидетельствования лифтов должны быть согласованы с Инженерным центром. Копии графиков технического освидетельствования лифтов должны быть направлены Владельцу (Заказчику) и Инженерному центру.

Организация аварийно-технического обслуживания

5.1.8 Аварийно-техническое обслуживание лифтов лифтовой организацией предусматривает круглосуточное выполнение непредвиденных работ, связанных с аварийными остановками лифтов и освобождением пассажиров из кабин, остановившихся лифтов. Время освобождения пассажиров из кабин остановившихся лифтов в обязательном  порядке оговаривается в договоре (контракте) с Владельцем лифтов).

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.9 из 18 |
| --- | --- | --- |

5.1.9 Организация работ в аварийной службе лифтовой организации должна строиться на основании утвержденного руководством данной организации Положения об аварийной службе, в котором должны быть предусмотрены:

- порядок приемки и регистрации заявок, передачи их на исполнение электромеханикам, оформление и контроль пуска остановившихся лифтов, прежде

всего, освобождение пассажиров из остановившихся кабин лифтов;

- особенности функционирования аварийной службы в рабочие и выходные (праздничные) дни, дневное и ночное время;

- особенности организации функционирования аварийной службы в экстремальных условиях, а также организация её работы в аналогичных условиях на лифтах (авария, пожар, затопление лифта и т. п.);

- организация контроля за соблюдением электромеханиками требований охраны труда и техники безопасности, а также производственной дисциплины;

- система обеспечения данной службы запасными частями, материалами, оборудованием, необходимыми для выполнения непредвиденных работ по пуску

остановившихся лифтов;

- условия технического оснащения и организация связи электромехаников с диспетчером аварийной службы при выезде на объекты (лифты);

- условия обеспечения мобильности аварийной службы (автотранспорт, выпуск его на линию, обеспечение горючим, организация проведения технических осмотров и ремонта, др. условия).

5.1.10 Аварийная служба должна быть укомплектована необходимым количеством квалифицированных электромехаников, подбор которых должен производится с учетом

знания ими типов и модификации лифтов, обслуживаемых лифтовой организацией.

Персонал аварийной службы должен быть обучен и аттестован в соответствии с требованиями ПУБЭЛ – ПБ 10 558-03.

5.1.11 Аварийная служба должна быть обеспечена необходимым количеством автотранспорта, соответствующих машин и механизмов, а электромеханики данной службы – спецодеждой, средствами защиты, инструментами, приборами и средствами связи.

Для устранения аварий аварийная служба должна иметь необходимый резерв запасных частей, приспособлений и материалов, а также средства просушки оборудования шахт лифтов.

5.1.12 Лифтовая организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт лифтов и не имеющая собственной аварийной службы, должна заключить договор на их  аварийно-техническое обслуживание с другой, сертифицировавшей свои работы (услуги), лифтовой организацией.  При этом в договоре на аварийно-техническое обслуживание лифтов между лифтовыми организациями должны быть четко обозначены обязанности каждой из сторон по приёмке и документальной фиксации заявок, передаче их исполнителям, времени выполнения заявок и пуска остановившихся лифтов, прежде всего, времени освобождения людей, другие обязанности, которые

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.10 из 18 |
| --- | --- | --- |

могут быть вызваны специфическими особенностями объектов, режимом их работы и т.п.

При этом ответственность перед Заказчиком (Владельцем) за качество аварийно-технического обслуживания лифтов и их безопасные действия в обязательном порядке должна остаться за лифтовой организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт лифтов Заказчика.

Организация монтажа (пусконаладочных работ), модернизации лифтов

5.1.13 При монтаже, модернизации лифтов лифтовая организация должна руководствоваться ГОСТом 22845 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации производства и приемки монтажных работ», Руководящим документом РД-10-104-95 «Временное положение о порядке и условиях проведения модернизации лифтов», утвержденным Постановлением Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Президенте Российской Федерации, 29.11.95г. №59, регламентирующим объем работ при их модернизации, а также технической документацией (инструкцией) по монтажу или модернизации лифтов соответственно.

5.1.14 Для проведения монтажа (пусконаладочных работ), замены и (или) модернизации лифта лифтовая организация должна заключить договор (контракт) с Владельцем лифта (Заказчиком), в котором оговариваются сроки выполнения работ, их стоимость, условия и порядок расчетов за выполненные работы, а также обязанности, права и ответственность сторон.

5.1.15 В целях обеспечения своевременного и качественного выполнения всего комплекса работ по монтажу, модернизации лифтов лифтовая организация должна иметь регламентирующий документ, предусматривающий:

- процедуру оформления заказа оборудования;

- порядок доставки оборудования и материалов на объект, сроки доставки;

- методы производства работ по монтажу, модернизации лифтов, меры по обеспечению охраны труда и техники безопасности;

- контроль качества работ;

- порядок сдачи лифтов в эксплуатацию и оформление необходимой документации.

  - Персонал организации

    - Лифтовая организация должна располагать достаточным числом специалистов и

руководителей, имеющих соответствующее образование и квалификацию, своевременно обеспечивать их необходимое обучение, аттестацию и повышение квалификации.

5.2.2 Руководители и специалисты должны быть назначены и включены в состав  соответствующих подразделений и служб. Для каждого руководителя и специалиста должны быть разработаны должностные инструкции, устанавливающие требования к образованию, квалификации, объему специальных знаний в соответствии с занимаемой должностью, а также определяющие функции, обязанности, права и ответственность.

    - Руководители и специалисты, осуществляющие непосредственное руководство

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.11 из 18 |
| --- | --- | --- |

рабочими, выполняющими работы, должны быть аттестованы в установленном порядке

на знание Правил безопасности, а специалисты непосредственно участвующие в проведении работ - аттестованы на право их проведения и соответственно на знание Правил безопасности.

    - Лифтовая организация должна располагать достаточным количеством

квалифицированных рабочих (электромехаников, монтажников, …и т.д.), имеющих соответствующую квалификацию и аттестацию, своевременно обеспечивать их необходимое обучение, проверку знаний и повышение квалификации.

В соответствии с профессией для рабочих должны быть разработаны производственные инструкции, предусматривающие порядок выполнения соответствующих работ, а также их обязанности, права и ответственность.

Кроме того, для них должны быть разработаны и утверждены соответствующие инструкции по охране труда.

5.2.5  Рабочие должны быть назначены приказом, включены в состав соответствующих подразделений (участок, бригада, звено).

При техническом обслуживании и ремонте лифтов за электромеханиками должны

быть закреплены определенные лифты для производства соответствующих работ.

  - Помещения лифтовой организации и их оснащение

5.3.1 Лифтовая организация должна иметь помещения, необходимые для обеспечения её производственной деятельности (собственные или арендуемые).

Помещения должны отвечать требованиям санитарных норм и правил, требованиям охраны труда и окружающей среды, а также требованиям пожарной безопасности.

5.3.2 Помещения для размещения аппарата управления лифтовой организации с его подразделениями и службами (бухгалтерия, службы производственно-техническая, кадровая, охраны труда, материально-технического обеспечения …) должны быть оснащены компьютерами, принтерами, множительной и другой техникой, обеспечивающей оперативное выполнение, возложенных на данный аппарат задач с необходимым качеством.

5.3.3 Помещения для производства работ (мастерские электромехаников, монтажников, аварийной службы …) должны быть оснащены необходимым оборудованием и источником электроэнергии для его подключения. Доступ к зонам работ на оборудовании должен соответствующим образом контролироваться и исключать возможность работы на нём лиц, не имеющих допуска.

Бытовые помещения (раздевалки и т.п.) должны отвечать требованиям пункта 5.3.1.

  - Техническая оснащенность лифтовой организации

5.4.1 Лифтовая организация должна быть оснащена техническими средствами, оборудованием, а также материалами, необходимыми для производства всего комплекса работ по техническому  обслуживанию и ремонту лифтов (монтажу, модернизации).

Технические средства и оборудование должны соответствовать требованиям

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.12 из 18 |
| --- | --- | --- |

действующих стандартов и нормативных документов.

5.4.2 В лифтовой организации должна действовать четкая система своевременного и достаточного обеспечения производства работ по всем видам её деятельности необходимыми запасными частями, оборудованием, материалами и комплектующими изделиями, инструментом, приборами, приспособлениями, спецодеждой и средствами защиты.

5.4.3 В лифтовой организации должны быть соответствующим образом организованы учет, контроль за расходованием и списание использованного оборудования, запасных частей, материалов, приборов, приспособлений, инструмента и средств защиты.

5.4.4 Средства измерения и приборы должны использоваться по назначению, их пользователи должны иметь документацию по эксплуатации и обслуживанию имеющихся в лифтовой организации средств измерений и приборов.

5.4.5 Средства измерения и приборы лифтовой организации должны в соответствующие

сроки подвергаться поверке в организациях, имеющих право на её проведение, и иметь документ, подтверждающий проведение поверки и их работоспособности.

5.4.6 Оборудование, приборы и средства измерения в лифтовой организации должны иметь регистрационную карточку, содержащую установленные сведения, в том числе наименование оборудования (прибора), наименование изготовителя, тип (марка), заводской номер, срок ввода в эксплуатацию, дату поверки (средств измерений).

5.4.7 Кроме того, лифтовая организация должна иметь собственные структурные подразделения (службы) или иметь долгосрочные договора на автотранспортное обслуживание, на ремонт лифтового и другого оборудования, необходимого для производства работ по всем видам её деятельности.

  - Система качества лифтовой организации

5.5.1 Лифтовая организация должна иметь Систему качества, которая является необходимой и неотъемлемой частью её производственной деятельности, призванной обеспечить выполнение работ (оказание услуг) с надлежащим качеством и в установленные сроки, а также их соответствие требованиям нормативной и технической документации.

Система качества должна предусматривать необходимые условия для оперативного устранения недостатков, анализа причин некачественного выполнения работ (оказания услуг) и принятия мер по их предотвращению.

5.5.2 Система качества лифтовой организации должна включать:

- планирование и реализацию мероприятий по повышению качества работ (услуг);

- контроль за реализацией мероприятий;

- внутрипроизводственный контроль качества;

- корректирующие мероприятия и т.п.

5.5.3 Структура, порядок и направления действия, содержание Системы качества должны быть включены в Руководство по качеству лифтовой организации.

    - Руководство по качеству должно содержать:

- политику в области обеспечения качества;

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.13 из 18 |
| --- | --- | --- |

- руководство Системой качества;

- функции руководителей и ответственных лиц, задействованных в реализации положений Системы;

- структуру Системы, порядок и направления её действия;

- организационные меры по обеспечению качества работ;

- корректирующие мероприятия;

- процедуры рассмотрения жалоб (рекламаций);

- ответственность и др.

5.5.5  Данное Руководство должно быть введено в действие соответствующим приказом, принято к исполнению ответственными лицами, задействованными в реализации данной Системы, и персоналом организации.

  - Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности

5.6.1 В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лифтовая организация обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности для чего ей необходимо разработать и ввести в действие «Положение о производственном контроле  за соблюдением требований промышленной безопасности при техническом обслуживании и ремонте лифтов …(монтаже, модернизации)».

5.6.2 В данном Положении должна быть четко изложена цель производственного контроля в лифтовой организации - проведение комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности при техническом обслуживании и  ремонте (монтаже, модернизации) лифтов, предупреждение аварий (инцидентов) и несчастных случаев на них, а также обеспечение готовности к  ликвидации последствий аварий.

5.6.3 Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в лифтовой организации должна быть возложена соответствующим приказом на её руководителя.

    - В лифтовой организации основными задачами производственного контроля

должны быть предусмотрены:

- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности при производстве

работ;

- анализ состояния промышленной безопасности на базе соответствующих проверок и

экспертиз;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной

безопасности, предотвращение аварий, несчастных случаев и инцидентов на лифтах,

контроль за их реализацией;

- координация работ, проводимых в лифтовой организации, направленных на

предупреждение аварий, несчастных случаев и инцидентов на лифтах, обеспечение

готовности к  ликвидации аварий или их последствий;

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.14 из 18 |
| --- | --- | --- |

- контроль за организацией и проведением опасных видов работ;

- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических

освидетельствований лифтов;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины и выполнением  работ на

лифтах в соответствии с требованиями нормативной и технической документации;

- контроль за уровнем квалификации и подготовленности персонала.

5.6.5 Положением о производственном контроле должно быть предусмотрено предоставление в установленный срок информации в территориальный орган Ростехнадзора соответствующей информации об осуществлении производственного контроля за прошедший год.

  - Информационное обеспечение лифтовой организации

5.7.1 Руководство лифтовой организации должно предусмотреть информационное обеспечение своей организации, включающее приобретение вновь выходящих законодательных и нормативных актов, нормативно-технических документов, Правил безопасности, технической и другой документации, необходимых для нормального функционирования организации и своевременного внесения соответствующих корректив в её деятельность.

5.7.2 Руководство лифтовой организации может предусмотреть её информационное

обеспечение,  заключив соответствующий договор с организацией, оказывающей информационные услуги (Инженерным центром по лифтам, Органом по сертификации, проводившим   сертификацию её работ (услуг) и т.п.).

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.1 Взаимодействия с Заказчиками

6.1.1 Лифтовая организация должна обеспечить Заказчику возможности оценки качества выполнения работ (услуг), как непосредственно на объектах производства работ, в том числе при проведении технического освидетельствования лифтов, так и на основании учетной и отчетной документации.

6.1.2 Лифтовая организация должна обеспечить Заказчику информацию о местонахождении и телефонах электромехаников (монтажников), прорабов, аварийной службы, а также руководителей других подразделений и служб, связанных с обеспечением работы (монтажа, модернизации) лифтов или с организацией производства работ на них.

6.1.3 Лифтовая организация должна иметь четко определенную процедуру работы с жалобами Заказчиков (Пользователей) на работу лифтов, а также процедуру работы с рекламациями. Процедуры должны быть документированы. В данных процедурах должны быть предусмотрены ответственные лица (определены их должности),  задействованные в работе с жалобами и рекламациями на всех предусмотренных указанными процедурами стадиях.

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.15 из 18 |
| --- | --- | --- |

  - Взаимодействие с Органом по сертификации

6.2.1 При завершении процедуры сертификации работ (услуг) лифтовой организации, Орган по сертификации подписывает с ней договор, определяющий их взаимоотношения на период действия сертификата.

Данный договор определяет целый ряд существенных условий, в том числе права, обязанности и ответственность Сторон, обязательство взаимно информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут вызвать несоответствие работ (услуг) лифтовой организации действующим критериям Системы добровольной сертификации.

Договор определяет сроки и условия проведения инспекционного контроля, другие условия.

6.2.2 Получение лифтовой организацией сертификата дает ей право на применение Знака соответствия Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт», что также оговаривается в указанном выше договоре.

6.2.3 В целях контроля качества выполнения работ (услуг) лифтовой организацией, а также в целях повышения авторитета Системы добровольной сертификации, Орган по сертификации проводит инспекционный контроль лифтовой организации, получившей сертификат.

6.2.4 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата  в форме:

- систематического анализа информации о деятельности лифтовой организации и, прежде всего, информации о качестве сертифицированных работ (услуг);

- плановых инспекционных проверок, при которых осуществляется проверка организации работ и, соответственно, проверка и оценка качества выполнения сертифицированных работ (услуг);

- внеплановых инспекционных проверок. Внеплановые проверки лифтовых организаций проводятся в случаях:

а) осуществления контроля за исполнением решений об устранении нарушений,

выявленных Органом по сертификации;

б) поступления информации о нарушении  установленных критериев

сертификации, подтверждаемой документами и (или) иными доказательствами,

свидетельствующими о наличии такого нарушения.

6.2.5 По результатам проведения проверки Органом по сертификации составляется акт в двух экземплярах.

6.2.6 Лифтовая организация должна оказывать содействие Органу по сертификации в проведении инспекционного контроля. Это содействие включает:

- регулярное представление информации о деятельности лифтовой организации, прежде всего информации, связанной с качеством сертифицированных работ (услуг);

- представление возможности ознакомления с материалами и результатами внутрипроизводственного контроля лифтовой организации;

- обеспечение возможности проверок организации работ, проверок и оценки качества выполнения сертифицированных работ (услуг) непосредственно на рабочих местах

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.16 из 18 |
| --- | --- | --- |

и в подразделениях и службах лифтовой организации, другие мероприятия.

6.2.7 Лифтовая организация может также взаимодействовать с Органом по сертификации по вопросам информационного обеспечения.

  - Взаимодействие с органами Ростехнадзора и другими организациями

6.3.1 Лифтовая организация взаимодействует с территориальным органом Ростехнадзора прежде всего в части надзора за безопасной эксплуатации лифтов, а также по вопросам действия Системы управления промышленной безопасностью и её наиболее важной составляющей – производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при техническом обслуживании и ремонте лифтов (монтаже, модернизации).

Взаимодействие с территориальным органом Ростехнадзора в части надзора за безопасной эксплуатацией лифтов должно заключаться в оперативном реагировании на замечания и недостатки, отмечаемые государственными инспекторами при проверках, анализе этих недостатков и их устранении. Данный подход обеспечит безопасную эксплуатацию лифтов, улучшит организацию работ и обеспечит повышение качества производства работ (услуг).

Взаимодействие с территориальным органом Ростехнадзора по вопросам действия Системы управления промышленной безопасностью должно заключаться в обеспечении действенного функционирования производственного контроля, внесения соответствующих корректив по замечаниям и предложениям его представителей, представлении предусмотренной отчетности.

6.3.2 Лифтовая организация может принимать участие в информационном обмене с другими лифтовыми организациями, занимающимися такими же видами деятельности, с целью совершенствования организации работ и повышения качества выполнения работ (услуг).

6.3.3 Лифтовая организация должна поддерживать тесные контакты с другими организациями, которые тем или иным образом связаны с лифтовой отраслью и которые могут оказывать положительное влияние на качество производства работ (услуг) (Инженерные центры, саморегулируемые организации и т. п.).

- ОБЯЗАННОСТИ ЛИФТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1 Лифтовая организация, получившая сертификат обязана:

- обеспечивать соответствие сертифицированных работ (услуг), требованиям Системы добровольной сертификации (характеристикам соответствия);

- обеспечивать соблюдение условий сертификации;

- принимать  действенные меры по исключению жалоб и нареканий на деятельность

организации и, прежде всего, на недостаточное качество выполнения

сертифицированных работ (оказываемых услуг);

- заявлять о сертификации своих работ (услуг) только  в отношении тех, которые включены в область сертификации;

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.17 из 18 |
| --- | --- | --- |

- не использовать свою сертификацию, таким образом, который мог бы подорвать

доверие к Системе добровольной сертификации;

- предоставлять в Орган по сертификации достоверную отчетную информацию, предусмотренную договором между лифтовой организацией и данным Органом;

- создавать необходимые условия для проведения инспекционного контроля  деятельности лифтовой организации, включая доступ к документации, персоналу и сферам деятельности, связанным с сертифицированными работами (услугами);

- не делать никаких заявлений после приостановления или отмены сертификации,

которые содержат ссылку на неё, а также возвратить все документы по

сертификации в Орган по сертификации.

7.2 Кроме того, ссылаясь на статус организации, у которой сертифицированы работы (услуги), лифтовая организация обязана делать ссылки на наличие сертификата в документах, договорах, бланках, письмах и т.п.

| Документы Системы сертификации | Характеристики соответствия работ (услуг) лифтовых организаций | СТО.СДС-06-04 Стр.18 из 18 |
| --- | --- | --- |